АДМИНИСТРАЦИЯ   ВОРОНЕЖСКОГО   СЕЛЬСКОГО   ПОСЕЛЕНИЯ

УСТЬ-ЛАБИНСКОГО  РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  17.10.2016							                                     №  197

станица Воронежская

Об утверждении схемы водоснабжения

Воронежского сельского поселения Усть-Лабинского района

на период до 2021 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2001 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», администрация Воронежского сельского поселения п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить схему водоснабжения  Воронежского сельского поселения Усть-Лабинского района на период до 2021 года, согласно приложения.

2. Специалисту юридического отдела (Колпакова) разместить на официальном сайте Воронежского сельского поселения «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Воронежского сельского поселения Усть-Лабинского района М.Д.Зуева.

Глава Воронежского

сельского поселения

Усть-Лабинского района                                                                               В.А.Мацко

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Воронежского сельского поселения

Усть-Лабинского района

от  17  октября  2016 года  №  197

СХЕМА

водоснабжения Воронежского сельского поселения Усть-Лабинского района Краснодарского края

Содержание

1.Паспорт схемы водоснабжения Воронежского сельского поселения Усть-Лабинского района _________________________________________________3

2.Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем холодного водоснабжения водоснабжения-__________4

3.Характеристика жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «Воронежского сельского поселения» _________________________5

3.1.Объекты коммунальной инфраструктуры жилищно-коммунальногокомплекса «Воронежского сельского поселения» _________________________________5

3.2.Объекты социальной сферы, обслуживаемые предприятиями и организация мижилищно-коммунальногокомплекса «Воронежского сельского поселения» __5

4.Схема водоснабжения «Воронежского сельского поселения» _______________5

4.1.Характеристика системы водоснабжения _______________________________5

4.2.Характеристика водопроводных сетей _________________________________6

4.3.Структура водопотребления __________________________________________7

4.4.Данные лабораторных анализов качества воды __________________________8

4.5.Прогнозные балансы потребления питьевой, технической воды ____________9

4.6.Зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения ________________________________9 5.Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы водоснабжения __13

Приложение:

Карта (схема) существующего размещения объектов центральных систем холодного водоснабжения

Карта (схема)	планируемого размещения объектов центральных систем холодного водоснабжения

- Паспорт схемы водоснабжения Воронежского сельского поселения

Усть-Лабинского района

| Заказчик схемы водоснабжения | Администрация Воронежского сельского поселения Усть-Лабинске района Краснодарского края |
| --- | --- |
| Разработчик схемы водоснабжения | МКУ «АХЦ»Воронежский» |
| Основания для разработки | Актуализированная редакция СНИП2.04.0284* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года№ 635/14; СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание), М.: ГУПЦПП, 2003. Дата редакции:01.01.2003; Приказ министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» Федеральныйзаконот 07.12.2011 года №416-ФЗ «Оводоснабжениииводоотведении» Федеральный закон от 30 декабря 2004 года№ 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». |
| Цельразработки | Удовлетворение спроса на водоснабжение и обеспечение надежного водоснабжения потребителей на территории «Воронежского сельского поселения» |
| Сроки реализации схемы водоснабжения | 2017-2021 |
| Способ достижения цели: | - модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий; -установка приборов учета; - обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра. |

2.Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованныхсистем холодного водоснабжения

Схема водоснабжения Воронежского сельского поселения Усть-Лабинского района документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы водоснабжения, их развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, санитарной и экологической безопасности.

Основные цели и задачи схемы водоснабжения:

- Определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения, обеспечения надежного водоснабжения наиболее экономичным способом приминимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий;

- Определение возможности подключения к сетям водоснабжения объектов капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на водоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей муниципального образования «Воронежского сельского поселения» водоснабжением;

- строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере водоснабжения муниципального  образования.

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры существующихобъектов.

3.Характеристика жилищно-коммунального хозяйства Воронежского сельского поселения Усть-Лабинского района

  - Объекты коммунальной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса Воронежского сельского поселения Усть-Лабинского района

| №п/п | Наименование объекта | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилищныйфонд | ед. | 3267 |
| 2 | Водопроводныесети | км. | 87,897 |
| 3 | Водозаборные сооружения | ед. | 6 |

  - Объекты социальной сферы, обслуживаемые предприятиями и организациями жилищно-коммунального комплекса Воронежского сельского поселения Усть-Лабинского района

| № | Наименованиео бъекта | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилойфонд | ед. | 3267 |
| 2 | Объектыобразования | ед. | 1 |
| 3 | Объектыздравоохранения | ед. | 1 |
| 4 | Объектыкультуры | ед. | 1 |
| 5 | Объектыдошкольного образования | ед. | 2 |

4.Схема водоснабжения Воронежского сельского поселения

Усть-Лабинского района

4.1. Характеристика системы водоснабжения

Централизованное водоснабжение  Воронежского сельского поселения Усть-Лабинского района осуществляет МКУ «АХЦ»Воронежский» на хозяйственно питьевые нужды, противопожарные, производственные целии полив. Водоснабжение обеспечивается подземным водозабором и включает в себя:

▪	6 водозаборных сооружений;

▪	6 водонапорные башни;

▪	87,897 км. водопроводных сетей

Водопроводная сеть представляет собой незамкнутую систему водопроводных труб.

Глубина прокладки трубопроводов составляет 0,8-1,5 м. К зоне централизованного водоснабжения относитсявся территория Воронежского сельского поселения Усть-Лабинского района. Доля сетей, нуждающихся в капитальном ремонте по состоянию на 2016 год составила 21744 км.

В связи с тем, что срок эксплуатации практически всех сетей водоснабжения пожилой зоне муниципального образования около 66лет — степень их износа составляет 100 %. Для поддержания сетей в исправном состоянии необходим капитальный ремонт данного объекта. Так как средств на капитальный ремонт у собственника сетей — администрации Воронежского сельского поселения не имеется, проводится текущий ремонт для поддержания их работоспособного состояния.

В ближайшей перспективе, с целью учета ресурсов, в жилых домах необходима установка приборов учета холодной воды. Данная работа является приоритетной, с учетом последних изменений в жилищно-коммунальной среде и законодательстве.

4.2.Характеристика водопроводных сетей

| № п/п | Улица | Диаметр трубопровода | Год строительства | Материал | Протяженность (км) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Базарная | 40 | 1950-1964 | сталь | 2,250 |
| 2 | Бальбуха | 100 | 1950-1964 | сталь | 1,800 |
| 3 | Вокзальная | 100 | 1950-1964 | сталь | 1,400 |
| 4 | Восточная | 100 | 1950-1964 | сталь | 0,6 |
| 5 | Заводская | 76 | 1950-1964 | сталь | 2,5 |
| 6 | Западная | 50 | 1950-1964 | сталь | 0,2 |
| 7 | Калинина | 32 | 1950-1964 | сталь | 1,6 |
| 8 | Карпенко | 50 | 1950-1964 | сталь | 1,35 |
| 9 | Кирпичная | 40 | 1950-1964 | сталь | 0,8 |
| 10 | Комсомольская | 90 | 2008 | пэ | 2,5 |
| 11 | Крайняя | 40 | 1950-1964 | сталь | 4,2 |
| 12 | Красная | 160-100 | 1950-1964 | Асб-сталь | 3,95 |
| 13 | Кубанская | 40 | 1950-1964 | сталь | 2,65 |
| 14 | Ленина | 100 | 1950-1964 | пэ | 2,55 |
| 15 | Мало Садовая | 76 | 1950-1964 | сталь | 0,85 |
| 16 | Мира | 63 | 1950-1964 | пэ | 1,6 |
| 17 | Мичурина | 100 | 1950-1964 | сталь | 0,35 |
| 18 | Молодежная | 32 | 1950-1964 | сталь | 0,4 |
| 19 | Нагорная | 50 | 1950-1964 | пэ | 1 |
| 20 | Октябрьская | 50 | 1950-1964 | сталь | 1,1 |
| 21 | П. Крайняя | 32 | 1950-1964 | сталь | 0,4 |
| 22 | П. Безымянный | 32 | 1950-1964 | сталь | 0,4 |
| 23 | П. Вокзальный | 76 | 1950-1964 | сталь | 0.65 |
| 24 | П. Кирпичный | 50 | 1950-1964 | сталь | 0,75 |
| 25 | П. Кубанский | 63 | 2012 | пэ | 0,15 |
| 26 | П. Мичурина | 80 | 1950-1964 | сталь | 0,2 |
| 27 | П. Садовый | 25 | 1950-1964 | сталь | 0,4 |
| 28 | П. Широкий | 80 | 1950-1964 | сталь | 0,4 |
| 29 | Пионерская | 50 | 1950-1964 | сталь | 1,8 |
| 30 | Почтовая | 32 | 1950-1964 | сталь | 1,3 |
| 31 | Пролетарская | 100 | 1950-1964 | сталь | 0,95 |
| 32 | Садовая | 100 | 1950-1964 | сталь | 5 |
| 33 | Советская | 40 | 1950-1964 | сталь | 2,35 |
| 34 | Степная | 100 | 1950-1964 | сталь | 5 |
| 35 | П. Степной | - | 1950-1964 | сталь | - |
| 36 | Узкая | 40 | 1950-1964 | сталь | 1,45 |
| 37 | Чапаева | 100 | 1950-1964 | сталь | 3,5 |

  - Структура водопотребления

|  | Водопотребление по всем видам потребителей Воронежского сельского поселения Усть-Лабинского района по итогам 2016 года |
| --- | --- |
|  | Наименование | Кол-во единиц | Нормав м3./сут | Водозабор |
|  |  |  |  | Куб.м./сут | Тыс.куб.м./г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Население: -сводопользованием из колонок | - | - | - | - |
| 2 | Население: -с внутреннимводоснабжением | 3267 | 800 | 19200 | 7008 |
| 3 | Объекты образования | 3 | 20 | 480 | 175,2 |
| 4 | Объекты здравоохранения | 1 | 1 | 24 | 8,76 |
| 5 | Объекты культуры | 1 | 0.8 | 19.2 | 7,008 |
| 6 | Объекты социально бытового назначения | - | - | - | - |
| 7 | Хозяйство | - | 0.5 | 12 | 4,38 |
| 8 | Полив | - | 30 | 720 | 262,8 |
| 9 | Итого |  |  | 20455,2 | 7466,148 |
| 10 | Непредвиденныерасходы 10% |  |  | 200 | 746 |
| 11 | ВСЕГО |  |  | 20655,2 | 8212,148 |

  - Данные лабораторных анализов качества воды

| №№ п/п | Определяемые показатели | Результаты иссле-дований | Гигиени-ческий норматив | Ед. изм. (для гр. 3,4) | НД на методы исследования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Органолептические показатели |
| 1 | Запах при 20˚С | 0 | Не более 2 | баллы | ГОСТ 3351-74 |
| 2 | Запах при 60˚С | - | Не более 2 | баллы | ГОСТ 3351-74 |
| 3 | Привкус при 20˚С | 0 | Не более 2 | градусы | ГОСТ 3351-74 |
| 4 | Цветность | 0,26 | Не более 20 | градусы | ГОСТ Р 52769-07 |
| 5 | Мутность | 0,4 | Не более 1.5 | ЕМФ | ГОСТ 3351-74 |
| II. Обобщенные показатели |
| 6 | Водородный показатель | 6,43 | 6 - 9 | Ед. рН | ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97 |
| 7 | Сухой остаток | 326,8 | Не более 1000 | Мг/дм³ | ГОСТ 18164 |
| 8 | Общая жесткость | 3,43 | Не более 7 | ˚Ж | ГОСТ Р 52407-2005 |
| 9 | Окисляемость перманганатная | 0,6 | Не более 5 | Мг О2/дм³ | ПНД Ф 14.2:4.154-99 |
| 10 | Нефтепродукты (сумма) | - | Не более 0,1 | Мг/дм³ | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 |
| III. Неорганические показатели |
| 11 | Хлориды (С) | 31 | Не более 350 | Мг/дм³ | ГОСТ 4245-72 |
| 12 | Сульфаты (SO² ₄) | 165,6 | Не более 500 | Мг/дм³ | ГОСТ 4389-73 |
| 13 | Железо(Fe суммарно) | 0,1 | Не более 0,3 | Мг/дм³ | ГОСТ 4011-72 |
| 14 | Марганец (Mn, суммарно) | 0,024 | Не более 0,1 | Мг/дм³ | ГОСТ 4974-72 |
| 15 | Медь (Cu, суммарно) | 0,011 | Не более 1 | Мг/дм³ | ГОСТ 4388-72 |
| 16 | Алюминий | 0,013 | 0,5 | Мг/дм³ | ГОСТ 18309-72 |
| 14 | Фторид (F) | 0,16 | 1,5 | Мг/дм³ | ГОСТ 4386-89 |
| 18 | Аммиак (по азоту) | 0,02 | 2 | Мг/дм³ | ГОСТ 4192-82 |
| 19 | Нитрат (по NO₃) | 4,43 | Не более 45 | Мг/дм³ | ГОСТ 18826-73 |
| 20 | Нитрит-ион | 0,056 | Не более 3,0 | Мг/дм³ | ГОСТ 4192-82 |
| 21 | Общая щелочность | - | Не более 001 | Мг/дм³ | ГОСТ Р 52963-2008 |
| 22 | Мышьяк | 0,0068 | 0,05 | Мг/дм³ | М 01-26-2001 |
| 23 | Свинец | 0,0062 | 0,03 | Мг/дм³ | РД 50.27.08.07/001-92 |

Питьевая вода в арт. Скважинах водозаборов по санитарно-химическим показателям соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

  - Прогнозные балансы потребления питьевой, технической  воды

При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для различных потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения являются основной категорией водопотребления. Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки. Благоустройство жилой застройки для муниципального образования «Воронежского сельского поселения» принято следующим:

▪ планируемая жилая застройка на конец расчетного срока (2021года) оборудуется внутренними системами водоснабжения;

▪	существующий сохраняемый малоэтажный фонд оборудуется ванными и

местными водонагревателями;

▪	новое индивидуальное жилищное строительство оборудуется ванными и

местными водонагревателями;

4.6. Зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованныхсистем водоснабжения.

Источником водоснабжения муниципального образования на расчетный срок предусматривается 100%-ное обеспечение централизованным водоснабжением существующих и планируемых на данный период объектов капитального строительства. Водоснабжение муниципального образования организуется от существующих и требующих реконструкции водозаборных узлов (ВЗУ). Состав и характеристика ВЗУ определяются на последующих стадиях проектирования.

Запасы подземных вод в пределах муниципального образования «Воронежского сельского поселения» по эксплуатируемому водоносному горизонту неизвестны, поэтому следует предусмотреть мероприятия по их оценке. На территории станицы муниципального образования сохраняется существующая централизованная система водоснабжения.

Для улучшения органолептический свойств питьевой воды на всех водозаборныхузлах следует предусмотреть водоподготовку в составе установокобезжелезивания и обеззараживания воды. Длясниженияпотерьводы, связанных с нерациональным ее использованием, употребителей повсеместно устанавливаются счетчики учета расхода воды.

Для нормальной работы системы водоснабжения Воронежского сельского поселения Усть-Лабинского района планируется:

▪ реконструировать существующие ВЗУ заменой оборудования, выработавшего свой амортизационный сроки состроительством узла водо подготовки;

▪	переложить изношенные сети, сети недостаточного диаметра, обеспечив

подключение всей жилой застройки с установкой индивидуальных узлов учета холодной воды;

▪создать системы технического водоснабжения из поверхностных источников для полива территориии зеленых насаждений.

Мероприятия по строительству и реконструкции объектов водоснабжения  в Воронежском сельском поселении Усть-Лабинского района

| № | Объект | до реализации диаметр/протяженность | после реализации диаметр/протяженность | срок реализации | ввод в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт водопроводных сетей по ул.Красная от ул.Бальбуха до ул.Пролетарская | диаметр = 110мм Протяженность = 2020м Диаметр трубопровода = 160мм Протяженность = 2149м | диаметр = 110мм Протяженность = 2020м Диаметр трубопровода = 160мм Протяженность = 2149м | 2018г | 2019г |
| 2 | Строительство кольцевого водопровода по ул.Крайняя, ул.Степная, ул.Мичурина, ул.Садовая | Протяженность = 680 м. Диаметр трубопровода = 110мм | Протяженность = 680 м. Диаметр трубопровода = 110мм | 2017г | 2017г |
| 3 | Строительство трубопровода по ул.Крайняя, отпер.Степной до ул.Восточная | Протяженность = 1155 м. Диаметр = 110мм | Протяженность = 1155 м. Диаметр = 110мм | 2017- 2018г | 2018г |
| 4 | Ремонт водопроводной сети ул.Красная от ул.Бальбуха до ул.Западная | Диаметр 100 мм протяжённость = 1415м | Диаметр 100 мм протяжённость = 1415м | 2018 | 2018г |
| 5 | Ремонт водопроводной сети ул.Красная от ул.Пролетарской до ул.Восточной | Диаметр 100 мм протяжённость= 790 м | Диаметр 100 мм протяжённость= 790 м | 2018 | 2018г |
| 6 | Строительство водопроводной сети по ул. Западной от ул. Железнодорожной до ул. Крайней | диаметр= 160 мм протяжённость =995м | диаметр= 160 мм протяжённость =995м | 2018 - 2019г | 2019г |
| 7 | Строительство водопроводной сети ул.Садовая от ул. Западная до ул.Бальбуха | Строительствосети водопровода диаметр=160мм протяжённость = 405 м Ремонт сети водопровода диаметр=160мм протяжённость = 400 м | Строительствосети водопровода диаметр=160мм протяжённость = 405 м Ремонт сети водопровода диаметр=160мм протяжённость = 400 м | 2019г | 2019г |
| 8 | Строительство водопроводной сети по ул.Степной от ул.Западной до пер.Крайний | диаметр= 100мм протяжённость= 810м. | диаметр= 100мм протяжённость= 810 м. | 2019г | 2020г |
| 9 | Строительство водопроводной сети по ул.Крайняя отул.Западной до ул.Бальбуха | диаметр=160мм протяжённость= 830м. | диаметр=160мм протяжённость= 830 м. | 2019 | 2020г |
| 10 | Ремонт водопроводной сети по ул.Базарная отул.Широкая до ул.Ленина | диаметром = 40мм протяжённость = 445 м. | диаметром = 80мм протяжённость = 445 м. | 2019 | 2020 |
| 11 | Ремонт водопровода по ул.Советской от ул.Широкая до ул.Ленина | диаметром = 40мм протяжённость = 455м | диаметром = 80мм протяжённость = 455м | 2019-2020 | 2020 |
| 12 | Ремонт водопровода по ул.Ленина от ул.Красная до ул.Чапаева диаметром= 100мм протяжённость = 600м | диаметром= 100мм протяжённость = 600м | диаметром= 100мм протяжённость = 600м | 2020 | 2020 |
| 13 | Ремонт водопроводной сети по ул.Калинина от ул.Красной до ул.Нагорной | диаметр=40мм протяжённость = 455м. | диаметр=80мм протяжённость = 455м. | 2020 | 2020 |
| 14 | Ремонт водопроводной сети по ул.Кубанской от ул.Вокзальной до ул.Широкой | диаметр = 80 мм протяжённость = 1040м | диаметр = 200 мм протяжённость = 1040м | 2020 | 2020 |
| 15 | Ремонт водопроводной сети по ул. Бальбуха от ул.Красной до ул.Чапаева | диаметр =100мм протяжённость = 525м | диаметр =100мм протяжённость = 525м | 2020 | 2020 |
| 16 | Ремонт водопроводной сети по ул.Чапаева от ул.Широкая до ул.Западная | диаметр =100мм протяжённость = 1420м, диаметр= 100мм протяжённость = 1425м. | диаметр =100мм протяжённость = 1420м, диаметр= 150мм протяжённость = 1425м. | 2020-2021 | 2021 |
| 17 | Ремонт водопроводной сети по ул.Калинина от ул.Чапаева до ул.Ленина | протяжённость = 320 м диаметр= 40мм | протяжённость = 320 м диаметр= 110мм | 2017 | 2017 |
| 18 | Ремонт водопроводной сети по ул.Узкая от ул.Красная до ул.Чапаева | диаметр=40мм протяжённость = 610м | диаметр=80мм протяжённость = 610м | 2018 | 2018 |
| 19 | Ремонт водопроводной сети ул.Советской отул.Калинина до ул.Вокзальная | диаметр 40мм протяжённость = 480м | диаметр 100мм протяжённость = 480м | 2019 | 2020 |
| 20 | Ремонт водопроводной сети по ул.Базарная от ул.Калинина до ул.Вокзальная | диаметр=50мм протяжённость = 515м. | диаметр=80мм протяжённость = 515м. | 2020 | 2020 |

| № | Мероприятия | срок реализации | ввод в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дополнительно пробурить 1 скважину на водозаборе «Центральный», произвести доразведку и оценку подземных вод д. Кубани. | 2019 год | 2019 год |
| 2. | Установка станции управления насосными агрегатами с частотным преобразователем на водозаборе «Центральный» | 2019 год | 2019 год |
| 3. | Дополнительно пробурить 1 скважину на водозаборе «Вокзальный». | 2019 год | 2019 год |
| 4. | Установка станции управления насосными агрегатами с частотным преобразователем на водозаборе «Вокзальный» | 2019 год | 2019 год |
| 5 | Строительство водонапорной башни «Рожновского» на водозаборе «Кирпичный» | 2018 год | 2018 год |
| 6 | Дополнительно пробурить 1 скважину на водозаборе «Кирпичный». | 2020 год | 2020 год |
| 7 | Дополнительно пробурить 1 скважину на водозаборе «Северный». | 2020 год | 2020 год |
| 8 | Дополнительно пробурить 2 скважин на водозаборе «ЖКС». | 2021 год | 2021 год |
| 9 | Дополнительно пробурить 2 скважин на водозаборе «ЖКС». | 2021 год | 2021 год |

5. Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы водоснабжения

- Создание современной коммунальной инфраструктуры Воронежского сельского поселения Усть-Лабинского района

- Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг.

- Снижение уровня износа объектов водоснабжения.

- Улучшение экологической ситуации на территории Воронежского сельского поселения Усть-Лабинского района.

- Создание благоприятных условий для привлечения средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств и личных, средств граждан) с целью финансирования проектов модернизации и строительства объектов водоснабжения.

- Обеспечение сетями водоснабжения земельныхучастков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов производственного, рекреационного и социально-культурного назначения.

Заместитель главы

Воронежского сельского поселения

Усть-Лабинского района	                                                                    М.Д.Зуев

ЛИСТ  СОГЛАСОВАНИЯ

проекта постановления администрации

Воронежского сельского поселения Усть-Лабинского района

от 17.10.2016 года № 197 «Об утверждении схемы водоснабжения  Воронежского сельского поселения Усть-Лабинского района  на период до 2021 года»

Проект подготовлен и внесен:

Заместитель главы

Воронежского сельского поселения

Усть-Лабинского района							М.Д.Зуев

17.10.2016

Проект согласован:

Директор МКУ «АХЦ «Воронежский»

Воронежского сельского поселения

Усть-Лабинского района					                   Г.А.Пустовой

17.10.2016

ЗАЯВКА

К  ПОСТАНОВЛЕНИЮ

Наименование вопроса: Об утверждении схемы водоснабжения  Воронежского сельского поселения Усть-Лабинского района  на период до 2021 года

Проект внесен: заместителем главы Воронежского сельского поселения Усть-Лабинского района М.Д.Зуевым

Постановление разослать:

Общий отдел – 1 экз.,

Финансовый отдел – 1 экз.

МКУ «АХЦ «Воронежский» - 1 экз.

___________________________М.Д.Зуев	                                  17.10.2016 года